Методы обработки речевых сигналов во временной области (продолжение)

Вариант функции stpower.m, которая вычисляет энергию сигнала  в скользящем окне размера :

1. На рис. показан график сигнала one1 и функции Px.

Постройте такой же график для сигнала four1:

load digits

N  = 300;

x = digits.four1;

Px = stpower(x,N);

…

(используйте команду hold on для одновременного отображения нескольких графиков)

Решение

2.

Частота дискретизации сигналов, записанных в структуру digits, составляет 10 кГц. Постройте графики кратковременной энергии сигнала с помощью функции stpower() для окон длительностью 10, 20, 50 мс.

при 10 мс

при 20мс

при 50 мс

3.

Вместо прямоугольного окна используют другие, в частности, окно Хемминга ([Рабинер, ] стр. 114, (4.9)) и окно Ханна.

А) help hamming

Ответ:

HAMMING   Hamming window.

HAMMING(N) returns the N-point symmetric Hamming window in a column vector.

HAMMING(N,SFLAG) generates the N-point Hamming window using SFLAG window

sampling. SFLAG may be either 'symmetric' or 'periodic'. By default, a

symmetric window is returned.

See also BLACKMAN, HANN, WINDOW.

Б) Напишите формулу окон

В) Постройте графики окон

Г) По формулам напишите свои функции расчета окон.

Д) Сравните графики, полученные с использованием встроенных функций и своих.

4.

Постройте график кратковременной энергии сигнала с использованием окна Хемминга.

5.

Постройте график кратковременной энергии сигнала с использованием окна Ханна .

6.

Для сигнала timit1 (частота дискретизации 16 кГц) постройте на одном графике три кривые кратковременной энергии сигнала. Одна получена с использованием прямоугольного окна, вторая – с использованием окна Хемминга, третья – с использованием окна Ханна. Длительность окна 20 мс. Используйте для отображения функцию subplot.

7. Определите с помощью функции кратковременной энергии сигнала участки вокализованных сегментов и невокализованных. Постройте соответствующие графики.

8. Кратковременное среднее значение сигнала (формула 4.12, стр. 117 [Рабинер])

А) Опишите кратко:

- о цели использования.

- в чем отличие от функции кратковременной энергии.

- приведите формулу.

Б) Постройте график функции среднего значения для сигнала timit1 с использованием трех окон, как в задании 6.

В) Сравните (посредством наложения) функции среднего значения и кратковременной энергии.

9. Кратковременная функция среднего числа переходов через нуль

([Рабинер] раздел 4.3)

А) Опишите кратко:

- о цели использования.

- в чем отличие от функции кратковременной энергии.

- приведите формулу.

Б) Количество переходов через нуль  в скользящем окне длиной  отсчетов определяется по следующей формуле:

Вариант реализации показан на рис.

Для сигнала timit1 определите эту функцию. Постройте графики для окон длительностью 20 и 50 мс.

В) Реализуйте вычисление этой функции посредством операции свертки. По аналогии с вычислением кратковременной энергии. Сравните на графике кривые, полученные с использованием функции stzerocross и операции свертки.

10. Разделение речи и пауз на основе функций кратковременной энергии и среднего числа переходов через нуль

([Рабинер], раздел 4.4)

А) выполните комады:

load digits

N  = 300;

x = digits.four1;

Px = stpower(x,N);

Zx = stzerocross(x,N);

plot([Px*1e-5 Zx x/2000]);

Вместо последней команды можно использовать следующие:

plot(Px/100000,'r')

hold on

plot(Zx,'g')

plot(x/2000,'b')

hold off

Б) Реализуйте описанный в разделе 4.4 алгоритм. Проверьте его работу для сигналов, записанных в структуре digits.